LM4610製作的3D音調調整電路

LM4610是美國NS公司繼LM1036後推出的一款新型的高檔HIFI級的音調積體電路，是LM1036的理想替代產品，它也是利用直流電壓來調節兩個聲道音量，高音，低音，平衡。該IC還在LM1036的基礎上增加3D環場音效調節，並包含一個響度開關，用以補償在小音量時的人耳特性曲線。
LM4610主要特點︰
（1）工作電壓︰9～16V 電流︰35mA 輸入阻抗為30K，輸出阻抗低達到20歐
（2）高音調節範圍︰±16DB（16KHZ時）3）低音調節範圍︰±15DB（40KHZ時）
（4）平衡調節範圍︰1  20DB
（5）音量調節範圍︰75DB
（6）信噪比︰80DB
（7）頻率附應︰250KHZ
（8）總諧波失真︰0.0003

電路原理︰
LM4610的典型應用電路如下圖所示，LM4610的第19腳輸出5.4V的基準電壓，透過4個47K的電位器來調整各控制腳的電壓，使之在0→5.4V之間變化，從而來對音量，音調，平衡進行控制。開關S1為3D音效開關，S2為等響度開關。
LM4610的音調控制與高音電容Ct，低音電容Cb有關。當高音電容Ct=0.01uF，低音電容Cb=0.39uF時，在40HZ-60HZ，±15dB範圍內的提升量與衰減量。

PCB圖:

零件配置圖: