用TDA2822的耳聾助聽器電路(轉自WWW.CHDZZ.COM)

這個耳聾助聽器由TDA2822雙OP積體電路加上少量外圍元件組成，它與市場上的普及機相比具有輸出功率大、電壓範圍寬等特點，工作電壓為1.8─15V，適合中、輕度耳聾患者使用。
　 工作原理

該助聽器電原理圖見圖1。其工作原理較簡單︰駐極體話筒連接成高增益的漏極輸出電路，並將外界聲波轉換成電信號。TDA2822組成BTL功放電路，對話筒輸出的音頻信號進行放大，並以足夠的功率推展耳機發聲。為了減小耦合引起的損耗，採用變壓器耦合，初級加接C2，可以濾除一部分感應噪音，次級與RP連接，以控制音量大小。另R1、C1組成去耦電路，以防止信號透過電源引起回饋；R2、C6為BTL電路的頻率補償。
　　元器件選擇與製作
　　元器件清單見下表。

| 編 號 | 名 稱 | 型 號 | 數 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 電阻 | 470Ω 1/8W | 1 |
| R2 | 電阻 | 5.1Ω 1/8W | 1 |
| RP | 可調電阻 | 100K WH135型 | 1 |
| C1 | 電解電容 | 4.7u/16V | 1 |
| C2、C5 | 瓷片電容 | 0.01u | 2 |
| C3 | 電解電容 | 47u/16V | 1 |
| C4 | 電解電容 | 10u/16V | 1 |
| C6 | 滌綸電容 | 0.1u | 1 |
| IC | 雙功放IC | TDA2822 | 1 |
| MIC | 駐極體話筒 | CZN－15D或CRZ2－15 | 1 |
| RJ | 耳機 | 8Ω | 1 |
| T | 音頻變壓器 | 自製 | 1 |
| S | 電源開關 | 微型的1×2撥動 | 1 |

音頻變壓器T用袖珍收音機輸入放大器代用，如自繞，採用E14鐵芯，初次級均用Φ＝0.06mm漆包線各繞2000匝。音量電位器RP採用WH135可變電阻直接焊在印板上。耳機孔為2.5mm臥式二芯插座。
　　這個電路只要裝配正確，無須調試即能正常工作。電源採用兩節5號電池，靜態工作電流為6mA。