常用國內外高頻(發射)功率電晶體參數及互換表

喬治查爾斯電子電路網

http://georgecharles.why.to

| 型號 | 工作頻率（MHZ） | 額定輸出功率（W） | 極限工作電壓（V） | 額定工作電流（mA） | 代換型號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MRF5812 | 5G | 2 | 20 | 200 |  |
| A-238 | 1G | 5 | 36 | 800 |  |
| D10-P | 1.1G | 11 | 30 | 1A |  |
| C1959 | 300 | 0.5 | 30 | 1A |  |
| C2131 | 1.7G | 0.8 | 40 | 600 |  |
| C3358 | 7G | 0.25 | 25 | 100 |  |
| BFW16A | 1.2G | 1.5 | 40 | 150 |  |
| D3-28 | 960 | 10 | 30 | 500 |  |
| LP1001 | 5G | 0.5 | 25 | 20 |  |
| 2N5109 | 1.2G | 2.5 | 40 | 400 |  |
| BFR91 | 5G | 0.15 | 20 | 35 |  |
| BFR94 | 3.5G | 3.5 | 40 | 300 |  |
| BFR96 | 5G | 0.5 | 20 | >90 |  |
| C1907 | 1.1G | 0.3 | 30 | 50 |  |
| C1215 | 1.2G | 0.4 | 30 | 50 |  |
| C2053 | 650 | 0.6 | 40 | 300 |  |
| C1970 | 175 | 5 | 40 | 600 | 3DA106A |
| C2954 | 3G | 0.4 | 35 | 150 |  |
| BFG35 | 4G | 1 | 18 | 150 |  |
| MRT5812 | 5.5G | 1.5 | 30 | 200 |  |
| CM492 | 50 | 2 | 30 | 1A |  |
| CM494 | 50 | 4 | 30 | 3A |  |
| C3101 | 520 | 3.5 | 30 | 1A |  |
| C1971 | 175 | 12 | 30 |  | 3DA107A |
| C1972 | 175 | 25 | 30 |  | 3DA23A |
| C1628 | 120 | 2 |  |  | 3DA93C |
| C2192 | 600 | 30 |  |  | 3DA23A |
| C1564 | 800 | 40 |  |  | 3DA100B |
| C2078 | 150 | 10 |  |  | 3DA106C |
| C1791 | 1.2G | 11 |  |  | 3DA47A |
| C1726 | 1.6G | 15 |  |  | 3DA47A |
| C2743 | 1.3G | 30 |  |  | 3DA47A |
| C1592 | 2.7G | 3.5 |  |  | DD103A |
| C2342 | 6.5G | 4 |  |  | DD403B |
| C1979 | 550 | 10 |  |  | 3DA92,FA431 |
| C1306 | 330 | 12 |  |  | 3DA92,3DA228 |
| MRF208 | 220 | 10 |  |  | 3DA92 |
| MRF314A | 150 | 30 |  |  | FA431 |
| 3DA10 | 150 | 10 | 50 | 500 | C2078,C2075 |
| 3DA18 | 600 | 1 | 50 | 150 | C1973,C2053 |
| 3DA21 | 400 | 8 | 60 | 1A | C1947 |
| 3DA22 | 500 | 15 | 60 | 1.5A | C1947 |
| 3DA37 | 600 | 0.5 | 50 | 150 | C2407 |
| 3DA56 | 500 | 15 | 60 | 1.5 | C1971 |
| 3DA76 | 70 | 7.5 | 50 | 750 | C2078 |
| 3DA98 | 60 | 40 | 50 | 5A | C3133 |
| 3DA100 | 150 | 40 | 50 | 5A | C3133,C1945 |
| 3DA106 | 400 | 7.5 | 60 | 1A | C1971 |
| 3DA190 | 600 | 2 | 35 | 300 | C1970,C2538 |
| 3DA191 | 600 | 5 | 35 | 800 | C1970 |
| 3DA192 | 600 | 7.5 | 35 | 2A | C1947 |
| 3DA193 | 600 | 15 | 35 | 2.5A | C1972 |
| 3DA194 | 1G | 2 | 35 | 300 | C3019 |